## Slide 1: Grafička tehnologija 3
Visoki tisak - Fleksotisak i čelični tisak
Nastavni predmet: Grafička tehnologija
Nastavni plan i program/Kurikulum: Grafički urednik-dizajner
Trajanje: 2 sata
Prezentaciju pripremila: Maja Rep

## Slide 2
Dragi učenici i drage učenice,
kako bismo vam olakšali učenje za vas smo pripremili materijale za samostalni rad.
U ovoj prezentaciji su sadržaji iz nastavnog predmeta: Grafička tehnologija
Prezentacija sadrži i zadatak za vježbu.
Na kraju prezentacije nalaze se pitanja za ponavljanje gradiva.
Vaši nastavnici će vam također pružati podršku u učenju na daljinu.
Želimo vam sretno i ugodno učenje.

## Slide 3
Pitanja za ponavljanje
Nabroji četiri osnovne tehnike tiska?
Nacrtaj osnovnu shemu svake od njih
Nabroji po jednog predstavnika za svaku
Ukratko iznesi svoja dosadašnja znanja i zapažanja o tehnici visoki tisak

## Slide 4
Obrada novog gradiva - Fleksotisak
Fleksografski tisak je tehnika direktnog visokog tiska i jedna je od najmlađih tehnika visokog tiska. U početku se koristio samo za tisak valovitog kartona i papira za izradu vrećica za trgovačku robu. Danas se fleksografski tisak prvenstveno koristi za tisak na ambalaži. Fleksografski tisak omogućava tisak na veliki broj vrsta materijala: različite vrste plastične ambalaže, valovita ljepenka, papir, etikete, aluminijske podloge i slično. Prvobitni ili izvorni naziv fleksotiska je bio anilinski tisak zbog upotrebe tiskarskih boja koje su se uglavnom proizvodile iz anilinskih materijala. Anilinske boje su otrovne i zbog toga je njihova upotreba u tisku prehrambene ambalaže zabranjena.

## Slide 5
Obrada novog gradiva - Fleksotisak
Fleksotisak je metoda direktnog rotacionog tiska koja koristi fleksibilne ploče od gume ili fotopolimernog materijala. To omogućuje tisak na različite podloge i daje mu veliku konkurentnost naspram ostalih tehnika kod tiska ambalaže.
Slika stroja:

## Slide 6
Obrada novog gradiva - Fleksotisak
Tiskovna forma se izrađuje od fotoosjetljivog polimernog materijala. Ovisno o namjeni, debljina tiskovne forme može biti od 1.7 do 6 mm. Osvjetljavanjem ultraljubičastim svjetlom kroz negative i naknadnim ispiranjem u vodi ili nekoj drugoj vrsti otapala dobiva se reljefna tiskovna forma
Video montiranje flexibilne tiskovne forme

## Slide 7
Obrada novog gradiva - Fleksotisak
Fotopolimerna tiskovna forma je najzastupljenija i izrađuje se osvjetljavanjem materijala koji se zatim razvija .
Postupak:
1. Predekspozicija – provodi se sa stražnje strane fotopolimera UV zračenjem te dolazi do postupne polimerizacije.
2. Glavna ekspozicija – u ovoj fazi dolazi do odvajanja tiskovnih od slobodnih površina. Osvjetljavanje se vrši kroz predložak.
3. Postekspozicija – cijela tiskovna forma se na kraju postupka još jednom osvjetljava radi učvršćivanja reljefa i poboljšanja mehaničkih svojstava.

## Slide 8
Obrada novog gradiva - Fleksotisak
Princip tiska:
Bojilo se sustavom valjaka prenosi na tzv. raster (aniloks) valjak, čija je uloga jedno- lično prenošenje tankog sloja bojila na tiskovnu formu. O linijaturi (ugraviranim udubljenjima u kojima je bojilo) anilox valjka ovisi nanos boje, koji je debljine između 0,8 i 1µm. Tiskovna forma je omotana oko temeljnog valjka i njeni ispupčeni dijelovi preuzimaju boju i prenose je na podlogu na koju se tiska. Zbog svojstva izdržljivosti na trošenje te malog pritiska na tiskovnu podlogu, tiskovna forma je dugog vijeka trajanja
Video fleksotisak shema tiska Bobst

## Slide 9
Obrada novog gradiva - Fleksotisak
Bojila kod fleksotiska
U fleksografskom tisku se koriste rijetka bojila male viskoznosti. Uglavnom se koriste tri vrste bojila: na bazi alkohola, na bazi vode te UV bojila.
Bojila na bazi alkohola se primjenjuju na neupojnim polimernim i aluminijskim folijama. Sušenje otiska se odvija isparavanjem alkohola i (po potrebi) izlaganjem visokoj temperaturi.
Bojila na bazi vode se koriste na upojnim podlogama (kao što su papir i karton), i tu je sušenje bojila nešto dulje.
UV bojila se koriste na materijalima kao što su PVC, aluminijske folije, laminati i slično. Izlaganjem otiska UV svjetlu, sušenje je praktično trenutačno

## Slide 10
Obrada novog gradiva - Fleksotisak
Podloge kod fleksotiska
Jedna od najvažnijih karakteristika fleksografskog tiska je sposobnost tiska na širokoj paleti podloga, tj. tiskovnih materijala.
Postoji pet glavnih materijala na kojima se tiska u fleksografskom tisku:
papir i karton
valoviti karton
film
laminat
folija

## Slide 11
Ponavljanje
U koju tehniku tiska spada fleksotisak?
Od čega se izrađuje tiskovna forma za fleksotisak?
Nabroji postupke u izradi tiskovne forme
Nacrtaj osnovnu shemu fleksotiska i označi dijelove
Princip rada
Nabroji vrste bojila koje se koriste kod fleksotiska
Na kojih 5 vrsta podloga se najčešće tiska fleksotiskom?
Zadatak za domaći rad:
Pogledaj i poslušaj video o montaži tiskovne forme. Zatim svojim riječima, slijedeći video isječak ukratko napiši opisani postupak.

## Slide 12
Popis literature - stranice odakle je korišten dio sadržaja
https://hr.wikipedia.org/wiki/Fleksotisak
https://eprints.grf.unizg.hr/2045/1/Z480_Zubcic_Ivana.pdf
https://eprints.grf.unizg.hr/2654/1/DB602_%c4%8cerina_Petra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=APXrqFbQadQ
https://www.youtube.com/watch?v=I9iJmTgPy-w

## Slide 13: Hvala na pažnji!